2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

“Par divu jaunu piepūšamā tipa laivu un

divu jaunu piekaramo laivu dzinēju piegādi”

Nr.RPP 2018/18

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums

### Iepirkuma priekšmets – 2 (divas) jaunas piepūšamā tipa laivas

| Nr. p/k | Piepūšamā tipa laivai izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Piepūšamā tipa laiva (paredzēta glābšanas darbiem jūrā), jauna, nelietota, ražota ne vēlāk kā 2018.gadā, atbilstoši ILS Starptautiskās dzīvības glābšanas federācijas noteiktajām IRB piepūšamo laivu uzbūves vadlīnijām un ISO 6185-3:2014 ES noteiktajam standartam. | Marka ____________ Modelis __________ Gads _____________ |
|  | Garantija - ne mazāk ka 24 (mēneši) | mēneši |
|  | Laivas garums robežās no 3500 līdz 4000 (mm) | mm |
|  | Laivas ārējais platums robežās no 1600 līdz 1700 (mm) | mm |
|  | Laivas svars bez dzinēja – ne vairāk kā 85 (kg) | kg |
|  | Balona diametrs - ne mazāk kā 420 (mm) | mm |
|  | Laivas ķīlis V-veida, vienlaidus – ūdensizturīgs finieris ar virspusē neslīdošu pārklājumu, ūdens un sala izturīgs, nav piepūšams |
|  | Korpusa grīdas konstrukcija – sastāvoša no divām daļām |
|  | Balonu materiāla izturība – nodilumizturīgs pret ultravioletajiem stariem, sāļu ūdeni, karstumu, aukstumu, degvielu un eļļām |
|  | Peldspējas nodrošināšanas kameru skaits - ne mazāk par 5 | _______ kameras |
|  | Balona materiāls – termoplastiskais poliuretāna (TPU) audums, svars - ne mazāk kā 1000 (g/m2) | ________ g/m2 |
|  | Balona darba spiediens - ne mazāk par 240 (mb) | mb |
|  | Celtspēja - ne mazāk kā 700 (kg) | kg |
|  | Pasažieru skaits - ne mazāk par 6 personām | _______ personas |
|  | Laivas konstrukcijai jāatbilst pieļaujamā dzinēja jaudai, kādu ir paredzējis (noteicis) laivu ražotājs (ne mazāk, kā 18kW/25Zs, bet ne vairāk, kā 22kW/30Zs). (skatīt laivas skices un shematiskos zīmējumus) |
|  | Laivas tranča biezums ne mazāk kā 40 mm (pastiprinātas slodzes izturībai). |
|  | Laivas trancis konstruktīvi paredzēts dzinējam ar kājas garumu – „L” 510 mm |
|  | Jūras spējas kategorija - C (saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 11.panta ceturto daļu) |
|  | Laivas priekšējai daļai V-veida forma |
|  | Laivas aprīkojums: |  |
|  | 20.1. Airi ar turētājiem - malās 20.2. Gaisa pumpis (sūknis) ar manometru 20.3. Trijstūrveida auduma pārsegs priekšpusē Vilkšanas gredzens – augšpusē - priekšpusē Vilkšanas U-skrūve – aizmugurē tranča abās malās 20.6. Ūdens noteka Ø10cm ar uzlokāmiem ūdens izvadiem 20.7. Enkura virves fiksators 20.8. Rokturi (melnā krāsā) ārējā malā – PVC Rokturi (melnā krāsā) iekšējā malā - audums 20.10. Turēšanās virve – abās malās virspusē 20.11. Trose pie tranča – dzinēja fiksēšanai 20.12. Remonta komplekts (caurumu aizlīmēšanai balonā) Kāju stiprinājumi pie grīdas – audums Turēšanās virve priekšpusē Ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā Garantijas grāmata | 2 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. 2 gab. 2 gab. 1 gab. 4 gab. 3 gab. pa perimetru 1 gab. 1 komplekts 2 gab. 1 gab. 1 gab. 1 gab. |
| 21. | Citas prasības: |
|  | 21.1. laivai jābūt reģistrētai CSDD Rīgas pašvaldības īpašumā un RPP turējumā, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, iekļauti cenā. |
|  | 21.2. defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos, kuri atrodas Rīgā ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. |
|  | 21.3. norēķinu kārtība - pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saņemto Preci, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, kā arī atbilstoši noformētai pavadzīmei, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces un pavadzīmes saņemšanas. Priekšapmaksa netiek paredzēta. |
| 22. | Piegādes termiņš un kārtība – Izpildītājam jāpiegādā Prece uz Pāvu ielu 16 Rīgā līdz 2018.gada 3.decembrim. |
| 23. | 2 (divu) jauno piepūšamā tipa laivu cena EUR bez PVN | EUR_______________ |
| 24. | Piegādes laiks – ne ilgāk kā līdz 2018.gada 3.decembrim | norādīt datumu |

Laivas skices (detaļu, izvietojuma, savienojumu, utt.)

| Grīdas virsēja slāņa pārklājuma materiāls (pa visu grīdas virsmu) |  |
| --- | --- |
| Kāju stiprinājumi pie grīdas – audums 2 gab. |  |
| Airu turētāji – malās 2 gab. |  |
| Ķīļa stiprinājums |  |
| Rokturi (melnā krāsā) iekšējās malā – sānu mezgliņu mīkstie auduma rokturi 3 gab. |  |
| Sānu forma rokturi (melnā krāsā) ārējā malā – PVC |  |
| Vilkšanas gredzens priekšpusē |  |
| Turēšanās virve – abās malās virspusē (uz sānu lentas) |  |
| Turēšanās virve 1,2-1,5 m ar turētāju (rokturi) – iekšpusē priekšējā daļā un iespēju sasiet mezglus (garuma regulēšanai) |  |
| Ūdens noteka Ø10cm ar lokaniem ūdens izvadiem 2gab. |  |
| Vilkšanas U-skrūves – aizmugurē tranča abās malās 2gab. |  |
| Stiprinājuma veids pie tranča - (Anti-splash) trijstūris |  |
| Grīdas stiprinājums pie tranča apakšējās daļas |  |
| Mazie notekkorķi (kingstoni) 2gab. |  |
| Paaugstinātas stiprības transmisijas pastiprinājums - trancis, biezumā, ne mazāk, kā 40mm + dzinēja piestiprinošās vietas - papildus stiprinošās plāksnes |  |
| Glābšanas rīku fiksācija - auduma lenta (velūra tipa) 2 gab. |  |
| Laivas rīku soma |  |
| Takelāžas nazis |  |
| Vilkšanas virve |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

____________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, paraksts, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)