##### Tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums, izvirzītās prasības un citi nosacījumi | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rezerves daļu tiešas piegādes iespējas no ražotāja, tā dīlera vai izplatītāja. |
| 2. | Virsbūves remonta darbi, virsbūves krāsošana, atsevišķas vienas detaļas krāsošana. Nepieciešamības gadījumā servisam jānodrošina arī citu Pasūtītāja sauszemes transportlīdzekļu vienību, kas nav iekļautas finanšu piedāvājumā (piekabju, motociklu, motorolleru un kvadriciklu), virsbūvju remonts un krāsošana. |
| 3. | Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm atbilstoši Latvijas Standartā LVS 63 „Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums” noteiktajam tiek piemērota transportlīdzekļiem ar operatīvā transportlīdzekļa statusu. Trafarēšanas uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām, mainīgo laika apstākļu noturīgas un kurām ir ilgāks ekspluatācijas laiks (5-7gadi). |
| 4. | 4.1.Remonta darbu izpildes maksimālais termiņš 5 darba dienas, ja nav nepieciešama rezerves daļu piegāde. | _____darba dienas |
|  | 4.2. Remonta darbu izpildes maksimālais termiņš ne ilgāk kā 15 darba dienas, ja nepieciešama rezerves daļu piegāde. Ja rezerves daļu piegādes dēļ darba izpildes termiņu nepieciešams pagarināt, Izpildītājam, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, jāvienojas ar Pasūtītāju par darba izpildes termiņa pagarināšanu. | _____darba dienas |
|  | 4.3. Virsbūves remonta darbu izpildes maksimālais termiņš (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai) - ne ilgāk kā 10 darba dienas. | _____darba dienas |
|  | 4.4. Virsbūves atsevišķas vienas detaļas krāsošanas darbu izpildes maksimālais termiņš (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai) - ne ilgāk kā 5 darba dienas. | _____darba dienas |
|  | 4.5. Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm (pilns darbu cikls līdz transportlīdzekļa pilnīgai ekspluatācijas gatavībai) – darbu izpildes maksimālais termiņš ne ilgāk kā 2 darba dienas. | _____darba dienas |
| 5. | Apkalpošanas kārtība: |
|  | 5.1. Izpildītājs garantē transportlīdzekļa pieņemšanu un remonta darbu uzsākšanu diennakts laikā no pieprasījuma saņemšanas, izņemot gadījumos kad Izpildītāja 8 auto pacēlāji ir aizņemti ar Pasūtītāja transportlīdzekļiem. Izpildītājs saņem pieprasījumu pa telefonu vai e-pastu. |
|  | 5.2. Transportlīdzekļa evakuācija kā papildus bezmaksas pakalpojums – atbilstoši punktam 7. |

|  | 5.3. Datorizēta remontu informatīvā sistēma automašīnām, jāuztur servisa vēstures arhīvu. |
| --- | --- |
|  | 5.4. Dokumentu elektroniskā aprite. Servisam jānodrošina tāmju un rēķinu sagatavju elektroniskā aprite darbu un izmaksu saskaņošanas laika ekonomijai. |
| 6. | Trūkumu novēršana: Ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. | ____dienas |
| 7. | Papildus bezmaksas pakalpojumu nodrošināšana |
|  | 7.1. Transportlīdzekļa plānota evakuācija uz servisu gadījumos, kad transportlīdzeklis tehnisku defektu dēļ nevar piedalīties satiksmē un atrodas Rīgā, kādā no Pasūtītāja objektiem: Lomonosova iela 12A; Viestura prospekts 17/1; Eduarda Smiļģa iela 48; Daugavpils iela 9; Hanzas iela 7; Detlava Brantkalna iela 21; Spilves iela 25A; Krišjāņa Valdemāra iela 5; Pāvu iela 16; Selgas iela 23; Jaunelku iela 9; Maskavas iela 326; glābšanas stacija “Vakarbuļļi” ar tuvāko piesaistes adresi - Ilmeņa iela 6; glābšanas stacija “Daugavgrīva” ar tuvāko piesaistes adresi - Lēpju iela10; glābšanas stacija “Lucavsala” ar tuvāko piesaistes adresi - Lucavsalas iela 3. Izpildītājs garantē transportlīdzekļa evakuāciju un pieņemšanu remontā diennakts laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas, ievērojot tehniskās specifikācijas 5.punktu. |
|  | 7.2. Transportlīdzekļa neplānota ārkārtas evakuācija – visos pārējos gadījumos transportlīdzeklis Rīgas teritorijā jāevakuē divu stundu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža, kurš veikts servisa darba laikā (evakuācijas laiku neieskaitot), uz tuvāko Pasūtītāja objektu vai līgumservisu – atbilstoši nepieciešamībai un apstākļiem, neatkarīgi no tā atrašanās vietas. Izpildītājs garantē transportlīdzekļa evakuāciju divu stundu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas. |
|  | 7.3. Transportlīdzekļa atrašanās apsargājamā teritorijā. |
|  | 7.4. Pretendents nodrošina automašīnas tīrību pēc remonta veikšanas. |
| 8. | Garantijas laiks mēnešos |
|  | 8.1. Veiktajiem pakalpojumiem ne mazāk kā 12 mēneši no Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. | ______mēneši |
|  | 8.2. Uzstādītām jaunām oriģinālajām vai jaunām atbilstošas kvalitātes rezerves daļām un materiāliem ne mazāk kā 12 mēneši no Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas vai atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas laikam. | ______mēneši |
| 9. | Tāmes un Rēķina noformēšanas kārtība: remonta Tāmē, virsbūves remonta Tāmē un Rēķinā katram pakalpojuma un detaļas ierakstam jābūt precīzam, izsmeļošam un konsekventam, piem., ja lodbalsts, tad kurš – labais vai kreisais, augšējais, vai apakšējais u.tml. Izmantotajām rezerves daļām remonta Tāmē, virsbūves remonta Tāmē un Rēķinā ir obligāti jānorāda ražotāja piešķirto rezerves daļas numuru, kas norāda uz rezerves daļas oriģinalitāti, respektīvi, izmantotā rezerves daļa ir oriģinālā vai alternatīvas izcelsmes, nav pieļaujama ražotāja piešķirtā rezerves daļas numura aizstāšana ar servisa noliktavas iekšējās uzskaites kodu. |
| 10. | Minētie pakalpojumi tiek izpildīti visam Pasūtītāja rīcībā esošajam autotransportam, atkarībā no nepieciešamības. Pasūtītāja rīcībā ir 121 automašīnas (tajā skaitā 72 mikroautobusi), 18 piekabes un 44 mototehnikas vienības. Minētais autotransporta skaits iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties. |

________________________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)