Cenu salīdzināšanas priekšaptauja,

lai sagatavotu projektu, atbalsta saņemšanai

no Valsts Zivju fonda finanšu līdzekļiem

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmets – 1 (viens) jauns eholots-ploteris

| Eholotam izvirzītās tehniskās prasības |
| --- |
| Eholots - ploteris Multifunkcionāls | __________________ (modelis) |
| Bāzes karte | Pasaules |
| Karogrāfija | Iespēja pašiem izveidot kartogrāfiju no ierakstītajiem datiem |
| Ekrāna izmērs (collas) (mm) | Ne mazā kā 9” Ne mazāk kā 220 |
| Ekrāns (krāsu) | Skārienjūtīgs |
| Izšķirtspēja (H x W) | Min 800 x 480 |
| Ekrāna tips | LED vai OCEA |
| Spilgtums (Nits) | Ne mazāk kā 1000 |
| Izmērs biezums (mm) platums (mm) augstums (mm) | Ne vairāk kā 90 Ne vairāk kā 270 Ne vairāk kā 170 |
| Darba temperatūra (°C) | No -15 līdz +55 |
| Ūdens drošības standarts (IPX) | Ne mazāk kā 7 |
| Strāvas stiprums (V DC) | 12 |
| Strāvas sprieguma pieļaujamās svārstības (V DC) | No 11 līdz 17 |
| Valoda | Latviešu |
| Savienojamība ar (radaru modeļiem) | Visiem komplektā esošajiem modeļiem |
| Protokolu datu pārraides atbalsts | NMEA 0183 NMEA 2000 |
| HD devēju un CHIRP devēja darbība | Vienlaicīgas (sinhrona) darbības nodrošināšana |
| Video, attēlu uzņemšana un saglabāšanas iespēja | Atmiņas kartē |
| Komplektācijā jāietilpst: | - NMEA 2000 tīkla kabeļiem atbilstoši pieslēdzamo iekārtu skaitam |
|  | - Nostiprināšanas statīvs |
|  | - Aizsargvāks |
|  | - divi atmiņas karšu sloti: 1. Baltijas jūras karte 2. LV iekšējo ūdeņu karte |
|  | - Atmiņas karte 64 GB datu saglabāšanai |
|  | - HD devējs |
|  | - CHIRP devējs |
|  | Specālais video adapteris (vads) video iekārtas pieslēgšanai |
|  | - Speciālie cimdi, lai aukstā laikā varētu strādāt ar skārienjūtīgo ekrānu (2 pāri) |
|  | - Instrukcija latviešu valodā |
|  | - Sistēmas uzstādīšana, komutācija laivā |
| Garantija | ne mazāk kā 24 mēneši |
| Trūkumu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi | garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos Rīgā, ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Norēķinu kārtība | pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saņemto Preci, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, kā arī atbilstoši noformētai pavadzīmei, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces un pavadzīmes saņemšanas. Priekšapmaksa netiek paredzēta. |
| Piegādes termiņš un kārtība | Izpildītājam jāpiegādā Prece uz Pāvu ielu 16, Rīgā, ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. |
| Kopēja cena 1 komplektam EUR bez PVN |  |

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |
| Pretendenta profila adrese internetā |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Konta numurs |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Tālrunis |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

____________________________________________________________________________

(Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)