# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets:

1 (vienas) jaunas vieglās (vidējās D klases, pēc Auto Asociācijas Automobiļu klasifikatora) automašīnas iegāde.

| Nr. p/k | Automašīnai izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automašīnas marka un modelis (jauna, iepriekš nereģistrēta, konkrēta modeļa jaunākā/pēdējā versija) Pielikumā: krāsainas piedāvājamās automašīnas fotogrāfijas, kas atspoguļo automašīnas 4 pušu kopskatus | marka______________ modelis ____________ |
| 2. | Virsbūve: |
|  | 2.1. automobiļa klase - vidējā |
|  | 2.2. virsbūves tips – sedans |
|  | 2.3. krāsa – melna, brūna vai tumši pelēka (rūpnīcas krāsojums, aplīmēšana ar plēvi netiek paredzēta) | krāsa ______________ |
|  | 2.4. kopējais garums – ne mazāk kā 4800 mm | mm ______________ |
|  | 2.5. durvju skaits – 4 (četras) |
|  | 2.6. vietu skaits – 5 (piecas) |
| 3. | Pārnesumu kārba – automātiskā |
| 4. | Motors: |
|  | 4.1. tips – iekšdedzes (benzīna) |
|  | 4.2. darba tilpums – ne mazāk kā 1980 cm3 | ____________ cm3 |
|  | 4.3. jauda – ne mazāk kā 155 kW | ____________ kW |
|  | 4.4. izplūdes gāzu emisijas līmenis – Latvijas Republikas un ES regulu 715/2007 un 443/2009 prasībām atbilstošs izmešu standarta līmenis, kurš nodrošina iespēju reģistrēt automašīnas Ceļu satiksmes drošības direkcijā |
| 5. | Degviela: |
|  | 5.1. tips - benzīns |
|  | 5.2. degvielas patēriņš izmantojot automašīnu pilsētas satiksmē - ne vairāk par 12 litriem uz 100 km nobraukuma | _____________ litri uz 100 km pilsētā |
| 6. | Riteņi: |
|  | 6.1.diski – vieglmetāla |
|  | 6.2.izmērs – ne mazāk kā 18 collas | ______________ collas |
|  | 6.3.automašīnai uzstādītas vasaras riepas |
| 7. | Tehniskais aprīkojums: |
|  | 7.1. bremžu pretbloķēšanas sistēma - ABS |
|  | 7.2. ne mazāk kā 4 drošības gaisa spilveni vadītājam un blakus sēdētājam | _______ drošības spilveni |
|  | 7.3. ne mazāk ka divi aizdedzes atslēgu komplekti |
|  | 7.4. elektroniskais dzinēja aizdedzes imobilaizers |
|  | 7.5. centrālā atslēga visām durvīm un signalizācija ar salona apsardzi (atbilstoši KASKO prasībām) vadāma no oriģinālās pults, kas apvienota ar aizdedzes atslēgu |
|  | 7.6. priekšējām durvīm elektriski logu pacēlāji |
|  | 7.7. elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi |
|  | 7.8. klimata kontrole vai gaisa kondicionēšanas sistēma |
|  | 7.9. automašīnas ražotāja rūpnieciski uzstādīta atpakaļskata kamera ar displeju |
|  | 7.10. automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori |
|  | 7.11. stūres statņa stāvokļa regulēšana augstumā un dziļumā |
|  | 7.12. tumšas krāsas salons un apdare |
|  | 7.13. aizmugurējo sānu durvju logu un aizmugurējā loga tonējums ar gaismas caurlaidāmību ne mazāk ka 30% |
| 8. | Automašīnas komplektācija: |
|  | 8.1. medicīniskā aptieciņa |
|  | 8.2. ugunsdzēšamais aparāts |
|  | 8.3. avārijas apstāšanās zīme |
|  | 8.4. gaismu atstarojoša veste |
|  | 8.5. grīdas salona gumijas paklājiņi visām sēdvietām un bagāžas nodalījumam (papildus rūpnīcas komplektācijā esošiem paklājiņiem) |
|  | 8.6. instrumentu komplekts un automašīnu pacēlājs, kādu paredz ražotājs |
|  | 8.7. rezerves ritenis vai remonta komplekts, kādu paredz ražotājs |
|  | 8.8.ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |
|  | II. Citas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| 9. | Garantijas minimālās prasības (garantijas periods automašīnām ietver gan laika intervālu (gadi), gan nobraukumu (km)): |
|  | 9.1.automašīnām ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai līdz 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais; | _____/________gadi/km |
|  | 9.2.virsbūves caurrūsēšanas garantija ne mazāk kā 5 (pieci) gadi. | _______gadi |
| 10. | Automašīnai jābūt reģistrētai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk-CSDD) uz Pasūtītāja vārda, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, iekļauti cenā. |
| 11. | Automašīnai jābūt veiktai CSDD tehniskai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei. |
| 12. | Automašīnai jābūt apdrošinātai uz 1 (vienu) gadu, OCTA apdrošināšanas izdevumi iekļauti automašīnas cenā. |
| 13. | Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos, kuri atrodas Rīgā ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. |
| 14. | Automašīnas piegādes maksimālais termiņš un kārtība – Izpildītājam jāpiegādā Prece uz Lomonosova ielu 12a, Rīgā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.novembrim. | piegāde līdz 2017.gada___.___________ |
| 15. | Pretendenta iesniegts saraksts ar tehniskās apkopes un remontu veikšanas uzņēmumiem, kuri ir tiesīgi apkalpot pretendenta piedāvātos transportlīdzēkļus. | Sarakstā tiek iekļauta sekojoša informācija: informācija par uzņēmumu/iem (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), kā arī informāciju par tehniskās apkopes un remontu veikšanas staciju (autoservisu) atrašanās vietām (adrese). |
| 16. | Pretendents iesniedz transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinu 200 000km nobraukumam. | Veicot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinu, pretendents izmanto transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulātoru, kas pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators. |

III.

Tehniskās specifikācijas-Finanšu piedāvājuma prasībām atbilstošas automašīnas cena:

| 17. | Automašīnas marka un modeļa nosaukums | marka_________________ modelis________________ |
| --- | --- | --- |
| 18. | automašīnas cena EUR bez PVN | __________________ EUR (vērtēšanas kritērijs) |

IV. Automašīnas apkopes un remonta nosacījumi garantijas laikā.

| 18. | Tehniskai specifikācijai-Finanšu piedāvājumam klāt jāpievieno detalizēts automašīnas apkopju izmaksu aprēķins līdz 100 000 km nobraukumam, norādot katras apkopes intervālus, materiālus, darbus un izmaksas, kuras paredzējis ražotājs. |
| --- | --- |
| 19. | Servisa 1 (vienas) darba stundas cena veicot apkopes un remontus automašīnas garantijas laikā. (Automašīnas apkopju un remonta darba stundas cenai jābūt vienotai) | ________EUR bez PVN |
| 20. | Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem | __________% |

Pretendents nodrošina visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

(Pretendenta nosaukums, paraksts, vadītāja vai pilnvarotās personas