4.pielikums

iepirkuma Nr. RPP  2016/12 instrukcijai

Daļa Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets – „Metāla skapīšu iegāde”

| PRASĪBAS |
| --- |
| Metāla garderobes skapītis |
| Korpuss Durtiņas Plaukti Krāsojums Izmēri | Metāla garderobes skapīša korpuss izgatavots no auksti velmēta metāla 0,7 mm līdz 0,8 mm. Skapīša pamatne – cokols izgatavots no 1,5 līdz 1,6 mm auksti velmēta metāla. Plaukti izgatavoti no 0,9 mm līdz 1,0 mm auksti velmēta metāla. Aizmugures siena izgatavota no 0,5 mm līdz 0,7 mm auksti velmēta metāla. Skapītim divas durtiņas izgatavotas no 0,8 mm līdz 1,0 mm auksti velmēta metāla ar ventilācijas atverēm augšējā un apakšējā daļā. Durtiņas slēdzamas katra atsevišķi. Durvju iekšpusē izveidotas stiprinājuma ribas. Skapītī izvietoti plaukti augšējā un apakšējā daļā (skatīt Pielikumā). Korpuss – pulverkrāsošana, krāsa: pelēka RAL 9006. Durvis – pulverkrāsošana, krāsa: zaļa smilts RAL 6029. Skapīša parametri (izmēri) uzrādīti Pielikumā. (skatīt paraugu Nr.1) |
| Metāla skapītis ar atvilktnēm |
| Korpuss Krāsojums Izmēri | Metāla skapīša korpuss izgatavots no auksti velmēta metāla 0,7 mm līdz 0,8 mm. Skapīša pamatne – cokols izgatavots no 1,5 līdz 1,6 mm auksti velmēta metāla. Atvilktnes izgatavotas no 0,7 mm līdz 0.8 mm auksti velmēta metāla Skapītim visas atvilktnes aizslēdzamas vienlaicīgi. Korpuss – pulverkrāsošana, krāsa: pelēka RAL 9006. Skapīša parametri (izmēri) uzrādīti Pielikumā. (skatīt paraugu Nr.2) |
| Cena EUR bez PVN (vienai vienībai) metāla garderobes skapītim | EUR __________ |
| Cena EUR bez PVN (vienai vienībai) metāla skapītim | EUR __________ |
| Kopējā piedāvājuma Cena EUR bez PVN | EUR __________ |
| Preces cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi (transporta izdevumi Rīgas pilsētas teritorijā, izkraušana un citi izdevumi). |
| Piegādes termiņš - ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtījuma pieteikuma saņemšanas. | ____dienas |
| Trūkumu novēršanas termiņš – ne vairāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. | ____dienas |
| Garantija – ne mazāk kā 2 (divi) gadi no pavadzīmes parakstīšanas brīža. | ____gadi |

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts