2.pielikums

iepirkuma

„Par 1 (vienas) jaunas, aprīkotas vieglā komerctransporta tipa automašīnas iegādi”

Nr.RPP 2016/34, instrukcijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: 1 (vienas) jaunas, aprīkotas  vieglā komerctransporta tipa (pikapa klases, k-U pēc Auto Asociācijas klasifikatora) automašīnas iegāde

| Nr. p/k | 1. Pikapam izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Automašīnas marka un modelis (jauna, konkrēta modeļa jaunākā/pēdējā versija, izlaiduma gads ne vecāks par 2016.gadu) |  |
| 1. | Virsbūve: |  |
|  | 1.1 | klase – pikaps |  |
|  | 1.2. | krāsa – balta |  |
|  | 1.3. | durvju skaits – četras |  |
|  | 1.4. | vietu skaits –5 (ieskaitot vadītāju) |  |
|  | 1.5. | kopējais garums ne mazāk kā 5000 mm |  |
|  | 1.6. | klīrenss – ne mazāk kā 200 mm |  |
|  | 1.7. | pilna masa – ne vairāk kā 3500 kg |  |
| 2. | Aprīkošana: (atbilstoši Latvijas standartam LVS 63:2015 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums”) |  |
|  | 2.1. | - Speciālais gaismas, skaņas aprīkojums pilnā komplektā: automašīna aprīkojama ar uz jumta stacionāri uzstādītu paneļa veida LED bākuguni, kura atrodas jumta priekšējā daļā, ar kronšteiniem (stiprinājumiem) piestiprināta pie a/m jumta reliņiem (stieņiem). Bākuguņu paneļa izmērs proporcionāli jumta platumam, bet ne mazāks kā 1000 mm, paneļa augstums kopā ar stiprinājumu nedrīkst pārsniegt 70 mm no jumta augšas. - 2 mirgojoši zilas krāsas LED stroboskopi izvietoti priekšējā daļā - uz radiātora dekoratīvās restes, aizmugurējā daļā – ar kronšteiniem piestiprināti virs aizmugurējā loga stikla. Stroboskopi ieslēdzami ar atsevišķu slēdzi. - Pastiprinātājs ar mikrofonu, jauda ne mazāka kā 100w ciparu vadības bloks, pults ar iebūvēto mikrofonu un vadības pogām, speciālā skaņas iekārta (skaļrunis/sirēna), jauda ne mazāka kā 110 un ne lielāka kā 125 dB. |  |
|  | 2.2. | Videonovērošanas ieraksta iekārta Videonovērošanas ieraksta iekārtai jānodrošina audio/video nepārtraukta sinhronizēta ieraksta uzglabāšanu. Iespēja fiziski viegli piekļūt datu uzglabāšanas iekārtām ar iespēju tās izņemt, lai nolasītu datus – datu uzglabāšanas iekārtām jābūt fiziski aizsargātām pret nepiederošo personu piekļuvi. Iekārtai jāatbalsta iespēja pieslēgt divas videonovērošanas kameras. Video ierakstam jāpievieno tekstuālie lauki - aktuālais datums, laiks. Iekārtas darbības temperatūra no -30 līdz +60 grādiem. Iekārtas atmiņa 1024 MB RAM, 256 MB Flash vai lielāka. WDR funkcija; Iekārtai jānodrošina video izšķirtspējas: 1080p (12.5/15 kadri sekundē vai vairāk) 720p izšķirtspējā (25/30 kadri sekundē vai vairāk). Videosignāls jāuzglabā saspiestā veidā, izmantojot H.264 kompresijas algoritmu. Jāatbalsta konfigurējama daudzkanālu straumēšana izmantojot H.264 kompresijas algoritmu Iekārtas programmatūrai jānodrošina “Edge Storage”, AXIS Zipstream vai pēc darbības principa alternatīvas funkcijas. Videokamerai un ieraksta iekārti jābūt tikai vienam fiziskam savienojumam. Ieraksta iekārtas darbības uzsākšana automātiska pēc automašīnas dzinēja iedarbināšanas un pārtraukšana ar 10 minūšu aizturi pēc automašīnas dzinēja izslēgšanas. Iekārtai jānodrošina iespēja pieslēgties tai izmantojot planšetdatoru ar Android operētājsistēmu. Iekārtas korpusam jānodrošina aizsardzība pret triecieniem, vibrācijām, putekļiem un mitrumu. Videonovērošanas kameras 2 (divas) video novērošanas kameras: krāsaina diena/nakts tipa kamera. Ar maksimālo izšķirtspēju 1080p (1920x1080), 1/2.8”, 0.3 lux. Jānodrošina iespēja izmantot WDR funkciju. Kameras izmērs ne lielāks kā 69mm garumā un 30mm diametrā. Kameras objektīvam jānodrošina ne mazāk kā 100 grādu horizontālais skata leņķis un ne mazāk kā 55 grādu vertikālais skata leņķis pie 1080p izšķirtspējas. Iekārtas korpusam jānodrošina aizsardzība pret triecieniem, vibrācijām, putekļiem un mitrumu. Iekārtas darbības temperatūra no -30 līdz +55, barošanas spriegums 12VDC. Modulis bezvadu tīkla nodrošināšanai jānodrošina iespēja augšupielādēt ierakstītos datus uz tīkla serveriem izmantojot LTE/UMTS/GSM/GPRS/EDGE tehnoloģiju LTE modulim jābūt triecienizturīgam, noturīgam pret vibrācijām, noturīgam pret putekļiem un mitrumu. Modulim jānodrošina divu SIM karšu atbalsts, USB savienojums, kā arī microSD karšu atbalsts; Modulim jānodrošina WiFi savienojuma iespēja ar 64/128-bit WEP,WPA, WPA2, WPA&WPA2 šifrēšanas metodēm. Moduļa darbības temperatūra no -40 līdz +75 |  |
|  |  | Audio ieraksta iekārta Transportlīdzekļa salonā ir jāizvieto viens mikrofons; Mikrofona skaņas jūtīgums atbilstoši, lai ierakstā var dzirdēt sarunas salonā braukšanas laikā. Iekārtas korpusam jānodrošina aizsardzība pret triecieniem, vibrācijām, putekļiem un mitrumu. Citi nosacījumi Pretendentam pirms iekārtu uzstādīšanas/integrēšanas transporta līdzeklī ir jāsaskaņo iekārtu izvietojums ar pasūtītāju. Garantijas termiņš uzstādītajām iekārtām un veiktajiem darbiem ne mazāks par 3 (trīs) gadiem, sākot no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. |  |
|  | 2.3. | Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm: uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām |  |
| 3. | Pārnesumu kārbas tips – manuālā pārnesumu kārba ar vismaz 6 pakāpēm |  |
| 4. | Dzinējs: |  |
|  | 4.1. | tips – dīzelis vai turbo dīzelis |  |
|  | 4.2 | dzinēja tilpums ne mazāks kā 1950cm3 |  |
|  | 4.3. | rūpnieciski noteiktā jauda – ne mazāk par 110 kW |  |
|  | 4.4. | atgāzu norma – ne mazāka kā EURO 5, |  |
|  | 4.5. | kravas vilktspēja ne mazāk par 3000 kg |  |
| 5. | Degviela: |  |
|  | 5.1. | tips – dīzeļdegviela |  |
|  | 5.2. | degvielas patēriņš izmantojot a/m pilsētas satiksmē - ne vairāk par 13,5 litriem uz 100 km |  |
| 6. | Piedziņas veids – pilnpiedziņa, ar iespēju atslēgt pilnpiedziņu un iespēju manuāli ieslēgt aizmugurējo diferenciāļa bloķēšanu |  |
| 7. | Riteņi: |  |
|  | 7.1. | izmērs – ne mazāks kā 17 collas (vieglmetāla diski) |  |
|  | 7.2. | riepas – vasaras un papildus ziemas riepu komplekts ar diskiem |  |
| 8. | Tehniskais aprīkojums: |  |
|  | 8.1. | dzinēja imobilaizers |  |
|  | 8.2. | centrālā atslēga visām durvīm |  |
|  | 8.3. | signalizācija ar salona apsardzi komplektā ar divām distances vadības pultīm (atbilstoši KASKO prasībām) |  |
|  | 8.4. | divi aizdedzes atslēgu komplekti |  |
|  | 8.5. | stūres pastiprinātājs |  |
|  | 8.6. | stūres statņa regulēšana |  |
|  | 8.7. | bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS |  |
|  | 8.8. | elektriski logu pacēlāji vismaz priekšējās durvīs |  |
|  | 8.9. | apsildāms aizmugures logs |  |
|  | 8.10. | elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi |  |
|  | 8.11. | ne mazāk kā 4 drošības spilveni (frontālie un sānu) |  |
|  | 8.12. | tumšas krāsas salons un apdare |  |
|  | 8.13. | klimata kontrole vai gaisa kondicionēšanas sistēma |  |
|  | 8.14. | radio – ar vismaz četriem iebūvētiem skaļruņiem un rūpnīcā instalētu radio antenu |  |
|  | 8.15 | fiksēts sakabes āķis ar adapteri |  |
|  | 8.16 | vinča automašīnas priekšpusē ar vilkstpēju ne mazāku kā 4500 kg |  |
|  | 8.17 | atpakaļskata kamera ar displeju |  |
|  | 8.18 | kravas kaste apstrādāta ar papildus aizsargpārklājumu (noturīgu pret koroziju un mehāniskiem bojājumiem) |  |
|  | 8.19 | Viegli atverams un noņemams kravas kastes vāks (no cieta materiāla) |  |
| 9. | Automašīnas komplektācija: |  |
|  | 9.1. | rezerves ritenis - pilna izmēra, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.2. | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.3. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.4. | salona paklājiņi visām sēdvietām |  |
|  | 9.5. | avārijas apstāšanās zīme |  |
|  | 9.6. | 2kg. ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  | 9.7. | medicīniskā aptieciņa |  |
|  | 9.8. | gaismu atstarojoša veste |  |
|  | 9.9. | a/m ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |
|  | 2. Citas prasības |  |
| 10. | Garantijas prasības: |  |
|  | 10.1. | ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km nobraukumam, virsbūves pretkorozijas garantija ne mazāk kā 5 gadi |  |
|  | 10.2. | gadījumā, ja garantijas laikā automašīnas remontam nepieciešams vairāk kā 7 dienas (izņemot apdrošināšanas gadījumus), Pasūtītājam uz remonta laiku bez maksas jānodrošina ar līdzvērtīgu automašīnu (bez speciālā aprīkojuma un trafarējuma (2.punkta prasības)), ar kravas vilktspēju ne mazāku par 3000 kg. |  |
| 11. | Automašīnai jābūt reģistrētai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis – iekļauti cenā |  |
| 12. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei |  |
| 13. | Automašīnai jābūt apdrošinātai (uz 1 gadu): apdrošināšanas izdevumi iekļauti cenā – KASKO apdrošināšana (bez pašriska bojājumiem) un OCTA |  |
| 14. | Piegādes maksimālais termiņš un kārtība – Izpildītājam jāpiegādā Prece Lomonosova ielā 12a, Rīgā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. |  |
| 15. | Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi garantijas ietvaros - Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. |  |

Tehniskās specifikācijas-Finanšu piedāvājuma prasībām atbilstošas automašīnas cena:

| Automašīnas marka un modeļa nosaukums | Marka______________ Modelis_____________ |
| --- | --- |
| 1 (vienas) jaunas, trafaretas un aprīkotas vieglā komerctranspotra tipa (virsbūve pikapa klases), automašīnas cena EUR bez PVN *Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas iegādi un pārbūvi – visu nodokļu nomaksa, tehniskās apkopes garantijas periodā ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 100 000 km (ieskaitot), automašīnas reģistrācija CSDD uz Rīgas pašvaldības policijas vārda, KASKO un OCTA apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu. | ______________ EUR (vērtēšanas kritērijs) |

Automašīnu apkopes un remonta nosacījumi garantijas laikā.

| Tehniskai specifikācijai-Finanšu piedāvājumam klāt jāpievieno detalizēts automašīnas apkopju izmaksu aprēķins līdz 100 000 km (ieskaitot), norādot katras apkopes intervālus, materiālus, darbus un izmaksas, kuras paredzējis ražotājs. |
| --- |
| Remonta darba stundas cena automašīnas garantijas laikā. (Automašīnu apkopes darba stundas cenai ir jābūt vienādai ar remonta darba stundas cenu) | _______EUR bez PVN |
| Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem | __________% |

Pretendents nodrošina visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)