2.pielikums

atklātā konkursa  Nr.RPP 2016/9

“Par kuģošanas līdzekļu un laivu vedēju piekabju tehnisko

apkopi, remontu, komplektējošo daļu un piederumu piegādi”

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1. Kuģošanas līdzekļu, dzinēju un laivu piekabju saraksts

| Nr. p.k. | Transportlīdzekļa (kuģošanas līdzekļa) nosaukums | Izlaiduma gads | Valsts reģistrācijas numurs | Pases (izgatavotājrūpnīcas) identifikācijas Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklaplasta motorlaiva Trophy 1952WA | 2005. | LV 6471 | THMB50FMD5051952WA |
| 2. | Iebūvētais dzinējs Mercruiser 135 | 2005. | - | OW 331665 |
| 3. | Stiklaplasta motorlaiva Trophy 1952WA | 2005. | LV 5217 | THMB38FMC505 |
| 4. | Iebūvētais dzinējs Mercruiser 135 | 2005. | - | OW 326066 |
| 5. | Piepūšamā motorlaiva Brig F450 S | 2013. | LU 3309 | UAQRK28871D314 |
| 6. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 60 A | 2013. | - | 06002F311395 |
| 7. | Piepūšamā motorlaiva Brig F450 S | 2013. | LU 3310 | UAQRK28872D314 |
| 8. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 60 A | 2013. | - | 06002F311394 |
| 9. | Piepūšamā motorlaiva Brig F450 | 2005. | LV 0553 | 53309 |
| 10. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 50 TLK5 | 2005. | - | 05001F512157 |
| 11. | Piepūšamā motorlaiva Brig F450 | 2005. | LV 0545 | 53308 |
| 12. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 50 TLK5 | 2005. | - | 05001F-512158 |
| 13. | Piepūšamā motorlaiva Brig F500S | 2006. | LZ 4729 | 70574 |
| 14. | Piekaramais dzinējs Mercury F 30 ELPTO | 2002. | - | OT 291597 |
| 15. | Piepūšamā motorlaiva RIB 550 Pneumatic | 2004. | LZ 4714 | PL-0000C0097D04 |
| 16. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 70 TLK6 | 2006. | - | 07001F682529 |
| 17. | Piepūšamā motorlaiva Bush Skate S410 | 2013. | LU 3341 | LVBSHS2256E314 |
| 18. | Piekaramais dzinējs Tohatsu M 30 HS | 2013. | - | 015878AC |
| 19. | Piepūšamā motorlaiva Suzumar DS 390 AL | 2008. | LZ 7742 | CNSSLZF207I708 |
| 20. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 15 S | 2010. | - | 01503F-012996 |
| 21. | Stiklaplasta motorlaiva EGO Blesser Astra 555 | 2011. | LU 7208 | LVEGOB6001L112 |
| 22. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF 150 | 2007. | - | 782869 |
| 23. | Stiklaplasta motorlaiva EGO TG Silverfish 430 | 2011. | LU 7207 | LVEGOT43029L112 |
| 24. | Piekaramais dzinējs Honda BF30 LRTU | 2011. | - | BAUJ1014140 |
| 25. | Piepūšamā motorlaiva RIB Marer 75 | 2008. | LZ 1820 | EEMRPR7503L708 |
| 26. | Piekaramais dzinējs Suzuki DF200 TX | 2014. | - |  |
| 27. | Airu laiva Pella | 1991. | LV 6690 | - |
| 28. | Piekaramais dzinējs Mercury 15 | 1998. | - | OP 008408 |
| 29. | Airu laiva EGO 400 | 2003. | LV 2830 | LVE400126B03 |
| 30. | Airu laiva Pella-Nova | 2003. | LV 2828 | LVP050B03 |
| 31. | Airu laiva Pella Fjord | 1991. | LV 2822 | - |
| 32. | Airu laiva Pella | 1991. | LV 2824 | - |
| 33. | Laiva Kanoe (mednieku) | 1991. | LV 1117 | - |
| 34. | Laivu piekabe Karavan trailer US 4100 | 2005. | M 9938 | 5KTBS22195f212544 |
| 35. | Laivu piekabe Karavan trailer US 4100 | 2005. | N 4304 | 5KTBS22115F216474 |
| 36. | Laivu piekabe R13 11074 A | 2005. | N 6181 | S1911074A51RB0146 |
| 37. | Laivu piekabe Russo Balt 110730 | 2003. | M 2851 | S1911073024RB0428 |
| 38. | Laivu piekabe Russo Balt 1L07 | 2011. | P 9087 | S1A1L074ABR001715 |
| 39. | Laivu piekabe Russo Balt 1L07 | 2013. | R 7635 | S1A1L074ACR002019 |
| 40. | Laivu piekabe Respo 751 | 2006. | M 2184 | V6900075160002D19 |
| 41. | Laivu piekabe Tiki Treiler BT 1500B | 2007. | N 9942 | V6ABT150070000023 |
| 42. | Laivu piekabe-ratiņi | 2014. | - | RB atp. Nr.2013-001 |
| 43. | Laivu piekabe-ratiņi | 2014. | - | RB atp. Nr.2003-002 |
| 44. | Laivu piekabe-ratiņi | 2014. | - | RB atp. Nr.2013-003 |

2. Veicamie darbi pie sagatavošanas sezonai, periodiskajām apkopēm un ieziemošanas

| Paskaidrojums ailēm |
| --- |
| Apzīmējums darbam | A | - Apsekošana un tīrīšana, koriģēšana, eļļošana vai nepieciešamības gadījumā detaļas nomaiņa |
|  | P | - Pievilkšana |
|  | N | - Nomaiņa |
| Apzīmējums dzinējam | M | - Mercruiser 135 (Trophy 1952 WA) |
|  | S | - Suzuki DF 15 S, Suzuki DF 50 TLK5, Suzuki DF 60 A, Suzuki DF 70 TLK6, Suzuki DF 150, Mercury F30, Honda BF30 LRTU, Suzuki DF200. |
|  | m | - Mercury 15, Tohatsu M 30 HS |
| Apkalpojamais objekts | Intervāls |
|  | Sagatavošanās sezonai | Periodiskā apkope reizi 100 motorstundās vai 6 mēnešos | Periodiskā apkope reizi 200 motorstundās vai 12 mēnešos | Ieziemošana |
| Aizdedzes svece | - | - | A | (M,S,m) | N | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Ventilācija un degvielas līnija | - | - | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Motoreļļa | - | - | N | (M,S) | N | (M,S) | N | (M,S) |
| Transmisijas eļļa | - | - | N | (M,S,m) | N | (M,S,m) | N | (M,S,m) |
| Eļļošana | - | - | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Motoreļļas filtrs | - | - | N | (M,S) | N | (M,S) | N | (M,S) |
| Zemspiediena degvielas filtrs | - | - | A | (M,S) | A | (M,S) | N | (M,S) |
|  | Nomainīt reizi 400 motorstundās vai 2 gados |
| Augstspiediena degvielas filtrs | Nomainīt reizi 1000 motorstundās |
| Aizdedzes regulēšana | - | - | - | - | - | - | A | (M,S) |
| Darbība tukšgaitā | A | (M,S,m) | - | - | A | (M,S,m) | - | - |
| Vārstu atstarpes | - | - | - | - | A | (M,S) | - | - |
| Ūdens sūknis | - | - | - | - | A | (M,S) | - | - |
| Ūdens sūkņa lāpstiņritenis | - | - | - | - | N | (M,S,m) | - | - |
| Dzenskrūves uzgrieznis un tapa | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Bultskrūves un uzgriežņi | P | (M,S,m) | P | (M,S,m) | P | (M,S,m) | P | (M,S,m) |
| Anodi un savienojumi | - | - | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Reduktora gofru pārbaude | A | (M) | A | (M) | A | (M) | A | (M) |
| Reduktora balstu gultņu pārbaude un ieeļļošana | - | - | A | (M) | A | (M) | A | (M) |
| Dzenskrūves ass eļļošana | - | - | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) | A | (M,S,m) |
| Dzinēja centrēšana | - | - | - | - | A | (M) | - | - |
| Kardāna gultņu novilkšana | - | - | - | - | A | (M) | - | - |
| Dzinēja pagrieziena asu ieeļļošana | - | - | A | (M,S) | A | (M,S) | A | (M,S) |
| Degvielas konservanta ieliešana bākā | - | - | - | - | - | - | A | (M) |
| Ātruma pārslēgšanas trošu pārbaude | A | (M,S) | A | (M,S) | A | (M,S) | A | (M,S) |
| Ūdens/degvielas atdalītāja filtra pārbaude | A | (M,S) | A | (M,S) | A | (M,S) | A | (M,S) |

3. Pakalpojumu saraksts un izvirzītās prasības

| Nr. p.k. | Pakalpojumu nosaukums un izvirzītās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Izpildītājs garantē kuģošanas līdzekļa pieņemšanu servisā 1 darba dienas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. |
| 2. | Bojājumu defektācija - ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no kuģošanas līdzekļa saņemšanas servisā tiek sastādīta Tāme* un nosūtīta pa e-pastu Pasūtītājam. (* Tāmē jāatspoguļo maināmo detaļu un darba apjoma apraksts, paredzamās remonta izmaksas. Nepieciešamības gadījumā tāmes piezīmēs aprakstīt bojājumu un norādīt tā iespējamo rašanās cēloni.) |
| 3. | Izpildītājam jāveic remonta darbi ne ilgāk kā 5 darba dienu laikā pēc tāmju saskaņošanas. |
| 4. | Liela apjoma remonta darbu izpildes maksimālais termiņš - ne ilgāk kā 15 darba dienas pēc tāmju saskaņošanas un rezerves daļu saņemšanas (ja nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana). |
| 5. | Oriģinālo rezerves daļu tiešās piegādes iespējas no ražotāja, tā dīlera vai izplatītāja - ne ilgāk kā 15 darba dienas pēc tāmju saskaņošanas vai no pieprasījuma iesniegšanas brīža. (Iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: pa ekspress pastu - ne ilgāk kā 48 stundas pēc tāmju saskaņošanas vai pieprasījuma iesniegšanas brīža.) |
| 6. | Uzņēmums apņemas nodrošināt sīku remontdarbu veikšanu un atsevišķu rezerves daļu nomaiņu kuģošanas līdzekļu atrašanās vietās Rīgā - ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. |
| 7. | Garantijas laiks mēnešos | Pretendenta sniegtā informācija |
|  | 7.1.Veiktiem pakalpojumiem ne mazāk kā 12 mēneši no Pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. | __mēneši |
|  | 7.2. Izpildītāja piegādātām un uzstādītām rezerves daļām ne mazāk kā 12 mēneši no Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas vai atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas laikam. | __mēneši |
| 8. | Finanšu piedāvājumā neiekļauto rezerves daļu cena un nosacījumi. |
|  | 8.1. Kuģošanas līdzekļu un laivu piekabju rezerves daļām, kuras nav iekļautas finanšu piedāvājumā, cena nav augstāka par vidējo tirgus cenu vai oficiālā dīlera noteikto mazumtirdzniecības cenu, kurai tiks piemērota finanšu piedāvājumā norādītā atlaide. |
|  | 8.2. Pie detaļu maiņas īpašuma tiesības uz nomainītajām detaļām paliek Pasūtītājam. |
|  | 8.3. Nepieciešamības gadījumā, pēc abpusējas vienošanās ir pieļaujama jaunas rūpnieciski atjaunotas rezerves daļas uzstādīšana. Uz šādām rezerves daļām attiecas visi 7.punktā minētie garantijas nosacījumi. |
| 9. | Dokumentu elektroniskā aprite: Servisam jānodrošina tāmju un rēķinu sagatavju elektroniskā aprite darbu un izmaksu saskaņošanai (laika ekonomijai). |
| 10. | Minētie pakalpojumi tiek izpildīti Pasūtītāja rīcībā esošajiem kuģošanas līdzekļiem un specializētajām auto piekabēm – laivu/kuteru vedējiem atkarībā no nepieciešamības. Pasūtītāja rīcība ir 20 kuģošanas līdzekļi (33 vienības (t.sk. laivas un dzinēji)) un 12 auto (laivu) piekabes kuģošanas līdzekļu transportēšanai (skatīt tehniskās specifikācijas 1.punktu). Minētais skaits iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties. |

Piekrītu visiem iepirkumā izvirzītajiem nosacījumiem un apņemos nodrošināt prasību izpildi:

___________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)