2.pielikums

iepirkuma instrukcijai

„Par 1 (vienas) jaunas apvidus automašīnas iegādi”

Nr.RPP 2016/30

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets: 1 (vienas) jaunas apvidus (pikapa klases, k-U pēc Auto Asociācijas klasifikatora), trafarētas un aprīkotas automašīnas iegāde

| Nr. p/k | 1. Pikapam izvirzītās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Automašīnas marka un modelis (jauna, konkrēta modeļa jaunākā/pēdējā versija, izlaiduma gads ne vecāks par 2016.gadu) |  |
| 1. | Virsbūve: |  |
|  | 1.1 | klase – pikaps |  |
|  | 1.2. | krāsa – balta |  |
|  | 1.3. | durvju skaits – četras |  |
|  | 1.4. | vietu skaits –5 (ieskaitot vadītāju) |  |
|  | 1.5. | kopējais garums ne mazāk kā 5200 mm |  |
|  | 1.6. | klīrenss – ne mazāk kā 225 mm |  |
|  | 1.7. | pilna masa – ne vairāk kā 3300 kg |  |
| 2. | Aprīkošana (atbilstoši Latvijas standartam LVS 63:2015 “Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums”) |  |
|  | 2.1. | - Speciālais gaismas, skaņas aprīkojums pilnā komplektā: automašīna aprīkojama ar uz jumta stacionāri uzstādītu paneļa veida LED bākuguni, kura atrodas jumta priekšējā daļā, ar kronšteiniem (stiprinājumiem) piestiprināta pie a/m jumta reliņiem (stieņiem). Bākuguņu paneļa izmērs proporcionāli jumta platumam, bet ne mazāks kā 1000 mm, paneļa augstums kopā ar stiprinājumu nedrīkst pārsniegt 70 mm no jumta augšas. - 2 mirgojoši zilas krāsas LED stroboskopi izvietoti priekšējā daļā - uz radiātora dekoratīvās restes, aizmugurējā daļā – ar kronšteiniem piestiprināti pie aizmugurējā stikla augšējās dekoratīvās uzlikas. Stroboskopi ieslēdzami ar atsevišķu slēdzi. - Pastiprinātājs ar mikrofonu, jauda ne mazāka kā 100w ciparu vadības bloks, pults ar iebūvēto mikrofonu un vadības pogām, speciālā skaņas iekārta (skaļrunis/sirēna), jauda ne mazāka kā 110 un ne lielāka kā 125 dB. |  |
|  | 2.2. | Virsbūves trafarēšana ar pašlīmējošām uzlīmēm: uzlīmju izgatavošanā izmantot tikai speciālās auto līmplēves, kas ir elastīgas un noturīgas uz liektām virsmām |  |
| 3. | Pārnesumu kārbas tips – manuālā pārnesumu kārba ar vismaz 6 pakāpēm |  |
| 4. | Dzinējs: |  |
|  | 4.1. | tips – dīzelis vai turbo dīzelis |  |
|  | 4.2 | dzinēja tilpums ne mazāks kā 1950cm3 |  |
|  | 4.3. | rūpnieciski noteiktā jauda – ne mazāk par 110 kW |  |
|  | 4.4. | atgāzu norma – ne mazāka kā EURO 5, |  |
|  | 4.5. | kravas vilktspēja ne mazāk par 3200 kg |  |
| 5. | Degviela: |  |
|  | 5.1. | tips – dīzeļdegviela |  |
|  | 5.2. | degvielas patēriņš izmantojot a/m pilsētas satiksmē - ne vairāk par 13,5 litriem uz 100 km |  |
| 6. | Piedziņas veids – pilnpiedziņa, ar iespēju atslēgt pilnpiedziņu |  |
| 7. | Riteņi: |  |
|  | 7.1. | izmērs – ne mazāks kā 17 collas (vieglmetāla diski) |  |
|  | 7.2. | riepas – vasaras un papildus ziemas riepu komplekts ar diskiem |  |
| 8. | Tehniskais aprīkojums: |  |
|  | 8.1. | dzinēja imobilaizers |  |
|  | 8.2. | centrālā atslēga visām durvīm |  |
|  | 8.3. | signalizācija ar salona apsardzi komplektā ar divām distances vadības pultīm (atbilstoši KASKO prasībām) |  |
|  | 8.4. | divi aizdedzes atslēgu komplekti |  |
|  | 8.5. | stūres pastiprinātājs |  |
|  | 8.6. | stūres statņa regulēšana (vismaz dziļumā) |  |
|  | 8.7. | bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS |  |
|  | 8.8. | elektriski logu pacēlāji vismaz priekšējās durvīs |  |
|  | 8.9. | apsildāms aizmugures logs |  |
|  | 8.10. | elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi |  |
|  | 8.11. | ne mazāk kā 4 drošības spilveni (frontālie un sānu) |  |
|  | 8.12. | tumšas krāsas salons un apdare |  |
|  | 8.13. | klimata kontrole vai gaisa kondicionēšanas sistēma |  |
|  | 8.14. | radio – ar vismaz četriem iebūvētiem skaļruņiem un rūpnīcā instalētu radio antenu |  |
|  | 8.15 | fiksēts sakabes āķis ar adapteri |  |
|  | 8.16 | vinča automašīnas priekšpusē ar vilkstpēju ne mazāku kā 4500 kg |  |
|  | 8.17 | atpakaļskata kamera ar displeju |  |
|  | 8.18 | kravas kaste apstrādāta ar papildus aizsargpārklājumu (noturīgu pret koroziju un mehāniskiem bojājumiem) |  |
|  | 8.19 | Viegli atverams un noņemams kravas kastes vāks (no cieta materiāla) |  |
| 9. | Automašīnas komplektācija: |  |
|  | 9.1. | rezerves ritenis - pilna izmēra, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.2. | automašīnas pacēlājs, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.3. | instrumentu komplekts, kādu paredz ražotājs |  |
|  | 9.4. | salona paklājiņi visām sēdvietām |  |
|  | 9.5. | avārijas apstāšanās zīme |  |
|  | 9.6. | 2kg. ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  | 9.7. | medicīniskā aptieciņa |  |
|  | 9.8. | gaismu atstarojoša veste |  |
|  | 9.9. | a/m ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |  |
|  | 2. Citas prasības |  |
| 10. | Garantijas prasības: |  |
|  | 10.1. | ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km nobraukumam, virsbūves pretkorozijas garantija ne mazāk kā 5 gadi |  |
|  | 10.2. | gadījumā, ja garantijas laikā automašīnas remontam nepieciešams vairāk kā 7 dienas (izņemot apdrošināšanas gadījumus), Pasūtītājam uz remonta laiku bez maksas jānodrošina ar līdzvērtīgu automašīnu. |  |
| 11. | Automašīnai jābūt reģistrētai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis – iekļauti cenā |  |
| 12. | Automašīnai jābūt veiktai tehniskai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei |  |
| 13. | Automašīnai jābūt apdrošinātai (uz 1 gadu): apdrošināšanas izdevumi iekļauti cenā – KASKO apdrošināšana (bez pašriska bojājumiem) un OCTA |  |
| 14. | Piegādes maksimālais termiņš un kārtība – Izpildītājam jāpiegādā Prece Lomonosova ielā 12a, Rīgā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. |  |
| 15. | Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi garantijas ietvaros - Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. |  |

Tehniskās specifikācijas-Finanšu piedāvājuma prasībām atbilstošas automašīnas cena:

| Automašīnas marka un modeļa nosaukums | Marka______________ Modelis_____________ |
| --- | --- |
| 1 (vienas) jaunas apvidus (pikapa virsbūves tipa), trafarētas un aprīkotas automašīnas cena EUR bez PVN *Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas iegādi un pārbūvi – visu nodokļu nomaksa, tehniskās apkopes garantijas periodā ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai 100 000 km (ieskaitot), automašīnas reģistrācija CSDD uz Rīgas pašvaldības policijas vārda, KASKO un OCTA apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu. | ________________ EUR |

Automašīnu apkopes un remonta nosacījumi garantijas laikā.

| Tehniskai specifikācijai-Finanšu piedāvājumam klāt jāpievieno detalizēts automašīnas apkopju izmaksu aprēķins līdz 100 000 km (ieskaitot), norādot katras apkopes intervālus, materiālus, darbus un izmaksas, kuras paredzējis ražotājs. |
| --- |
| Apkopju un remonta darba stundas cena automašīnas garantijas laikā. (Automašīnu apkopju un remonta darba stundas cenai jābūt vienotai) | _______EUR bez PVN |
| Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem | __________% |

Pretendents nodrošina visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)