2.pielikums

iepirkuma  Nr. RPP 2016/38, instrukcijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Daļai Nr.1

Policista uzkabes josta

| PRASĪBAS | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| 1. Uzkabes jostas izgatavošanas prasības: |  |
| 1.1. Pilnas komplektācijas uzkabes jostas materiāls - dabīgā āda, |  |
| 1.2. Jāparedz jebkuras komplektācijas uzkabes (uzkabes josta ar elementiem, ieroci (vai bez tā), speclīdzekļiem un citiem priekšmetiem) stiprināšanai uz formas biksēm vai uz virsjakas (ziemā). |  |
| 2. Uzkabes jostas izpildījums: |  |
| 2.1. Jāparedz atklātai nēsāšanai āra apstākļos, |  |
| 2.2. Materiāla krāsa – melna, |  |
| 2.3. Uzkabes jostai pie pilnas uzkabes komplektācijas (ar ieroci vai bez tā, speclīdzekļiem un citiem priekšmetiem) nav pieļaujama deformācija, |  |
| 2.4. Uzkabes jostas izmēri garums (skatīt pievienoto skici ar izmēru tabulu), platums 50mm ± 0.5mm, biezums 6mm – 0.5mm (uzkabes elementu izvietojuma daļā, rēķinot no sprādzes), pārejā daļā 4mm – 0.2mm, |  |
| 2.5. Siksna uzkabes elementu izvietojuma daļa nošūta ar divrindu nošuvi, kuras sākumā un beigās iekšējo rindu savienojums veido nepārtrauktu ,,astoņnieka” formas šuves līniju. Nošuvei izmantot poliestera vai tam ekvivalenta materiāla diegus. Nošuves attālums no siksnas malas 3mm ± 0.5mm un starp nošuvēm 7mm ± 0.5mm, pārējā daļā vienrindas nošuve ar attālumu no siksnas malas 3mm ± 0.5mm, |  |
| 2.6. Siksnas gala fiksācijai jāparedz no ādas izgatavota cilpa platumā 15mm ± 0.2mm, cilpas galu savienojumam jāparedz 2 (divas) metāla kniedes. Kniedes galviņas izmērs 7mm. Cilpas iekšējais izmērs 50mm ± 0.5mm. Cilpa izgatavota kā atsevišķs jostas elements, |  |
| 2.7. Siksnas garuma regulēšanai 18 caurumi Ø 5.0 mm ± 0.5mm. Horizontālais caurumu starp centru attālums 25mm ± 1mm, vertikālais caurumu starp centru attālums 30mm ± 1mm, siksnas gals noapaļots, |  |
| 2.8. Sprādze tērauda (štancēta un formēta presformā), galvaniskā apstrāde (niķelēta vai hromēta) vai mehāniski apstrādāts – pulēts metāllējuma, metālkaluma izstrādājums ar diviem fiksatoriem, |  |
| 2.9. Sprādzes ārējais izmērs : platums 65mm, garums 50mm, iekšējais izmērs: platums 50mm ± 1mm, garums 37mm ± 1mm. Sprādzes iekšējam platumam jāatbilst jostas platumam. Sprādze pie siksnas piestiprināta ar 3 (trīs) metāla kniedēm. Kniedes galviņas izmērs 10mm. Visu metālisko detaļu ārējo izmēru pielaides ir atkarīgas no to izgatavošanas tehnoloģijas. |  |
| 3. Citas prasības: |  |
| 3.1. Garantija uzkabes jostai – ne mazāk kā 3 gadi no pavadzīmes parakstīšanas brīža. | ____gadi |
| 3.2.Piegādes termiņš: ne vairāk kā 60 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | ____dienas |
| 3.3. Trūkumu novēršanas termiņš - Ne vairāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas brīža | ____dienas |
| 3.4. Cena EUR bez PVN par vienu uzkabes jostu: | ____EUR |

Uzkabes siksnu garumu izmēri

A – vidukļa apkārtmērs

B – siksnas kopējais garums

| Siksnas izmēra apzīmējums | A Vidukļa apkārtmērs cm | A ± 10 Vidukļa izmēra pielaide cm | B Siksnas garums cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 80 ± 10cm | 104 |
| 1 | 90 | 90 ± 10cm | 114 |
| 2 | 100 | 100 ± 10cm | 124 |
| 3 | 110 | 110± 10cm | 134 |
| 4 | 120 | 120± 10cm | 144 |
| 5 | 130 | 130± 10cm | 154 |

Uzkabes siksnas regulēšanai paredzēti deviņi caurumi divās rindās, ar attālumu starp caurumiem 2,5cm.

Nodrošinu visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

__________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)